## Slide 1: Actividad 2
Sofía Fernández Moreno
Centro de Procesamiento de Datos
2015/2016
Universidad de Granada

## Slide 2
Clúster para HPC (computación de altas prestaciones).
Se precisa un clúster de computación de altas prestaciones para cálculo distribuido, paralelo y con arquitecturas específicas de alto rendimiento.

## Slide 3: Presupuesto

## Slide 4
20 Nodos para cálculo distribuido (características mínimas por Nodo):
2 procesadores con arquitectura tipo Sandy Bridge (o similar).
Mínimo 6 cores/12 hilos por procesador.
64 GB RAM ECC 1600 MHz con un voltaje máximo de 1.35V.
Conexión Infiniband QDR (40 Gb/s).
2 conexiones Ethernet 1Gb/s.
HDD 500GB Gama Enterprise.
Varias bahías hot-swap externas.
Fuente Alimentación Redundante Certificada 80 plus, con una eficiencia mínima del 94% al 50% de carga.
1 puerto IPMI dedicado con KVM-IP.
2 puertos SATA 3 y 5 puertos SATA 2.
Consumo máximo a plena carga 330 W.

## Slide 5
Empresa HP
HP ProLiant DL560 Precio: 8474.4559€
8474.4559x20=169489.118€

## Slide 6
1 Nodo de cálculo en memoria compartida:
Servidor tetraprocesador con arquitectura tipo Sandy Bridge (o similar).
Mínimo 8 cores/16 hilos por procesador.
256GB GB RAM ECC 1600 MHz con un voltaje máximo de 1.35V.
Conexión Infiniband QDR (40 Gb/s).2 conexiones Ethernet 1Gb/s.
HDD 500 GB Gama Enterprise.
Fuente Alimentación Redundante Certificada 80 plus, con una eficiencia mínima del 94% al 50% de carga.
2 puertos SATA 3 y 5 puertos SATA 2.
Varias bahías hot-swap externas.
4x PCI-E 3.0 x16 (2 in x8).
1 puerto IPMI dedicado con KVM-IP.
Dell PowerEdge R820 Precio : 13709,47€

## Slide 7
1 Nodo de cálculo con 2 x Xeon PHI
2 Procesadores con arquitectura tipo Sandy Bridge (o similar).
Mínimo 6 cores/12 hilos por procesador.
64 GB RAM ECC 1600 MHz con un voltaje máximo de 1.35V, con capacidad de ampliación mínima hasta 256 GB.
Conexión Infiniband QDR (40 Gb/s). 2 conexiones Ethernet 1Gb/s.
HDD 500 GB Gama Enterprise.
2 Coprocesadores Intel Xeon Phi 5110P, con posibilidad de ampliarlo con 2 más.
Fuente Alimentación Redundante Certificada 80 plus, con una eficiencia mínima del 94% al 50% de carga. Varias bahías hot-swap.
2 puertos SATA 3 y 5 puertos SATA 2.
1 puerto IPMI dedicado con KVM-IP.
Empresa Dell Modelo Precision T7610
Precio: 3,622.80€ en Amazon

## Slide 8
1 Nodo de gestión
2 Procesadores con arquitectura tipo Sandy Bridge (o similar).
Mínimo 6 cores/12 hilos por procesador.
32 GB RAM ECC 1600 MHz con un voltaje máximo de 1.35V.
Conexión Infiniband QDR (40 Gb/s).
4 conexiones Ethernet 1Gb/s. HDD 500 GB Gama Enterprise.
Caja de 1U/ 2U.
Fuente Alimentación Certificada 80 plus, con una eficiencia mínima del 92% al 50% de carga.
4 puertos SATA 2 con 4 bahías hot-swap externas.
1 puerto IPMI dedicado con KVM-IP.
Tarjeta con controladora FiberChannel.
HP ProLiant DL560
Precio: 8474.4559€

## Slide 9
1 Switch Infiniband QDR 40GBp/s
Con un mínimo de 36 puertos. Latencia puerto a puerto 100 nano segundos.
Empresa Oracle Precio: 17,486.00€

## Slide 10
1 Switch Ethernet 1Gb/s
Con un mínimo de 48 puertos.
Switch TL-SG1048 Gigabit Ethernet
Precio:339€
Página de ArmariosRack

## Slide 11
1 Consola 1U KVM integrada en.
Empresa StarTech
Consola de 1U y Pantalla de 17" con USB y PS/2 para Rack. Precio: 16,149.99€

## Slide 12
1 KVM IP y 1 KVM
Características Técnicas: En cascada para dar soporte a todos los equipos en el sistema.
Precio:453.49€
Empresa CableMatic

## Slide 13
Servicio de mantenimiento Características Técnicas: 24 x 7.
Empresa FMSI
9 788 €

## Slide 14
Armario rack
Características Técnicas:
De 80cm de ancho, 90cm de fondo y 42U de altura.
Frabricante: ArmariosRack
Montaje 25€
Armario Rack 42U:573,70€

## Slide 15: Presupuesto Final
169489,118€ + 13709,47€ + 3622,80€ + 8474,4559€ + 17486€ + 339€ + 16149,99€ + 453,49€ + 9788€ + 25€ + 573,70€ = 240111,0239€
Total: 240111,0239€

## Slide 16: Bibliografía
http://www8.hp.com/us/en/products/proliant-servers/product-detail.html?oid=6318931#!tab=features
http://www.fmsistemas.com/tarifas.php
http://www.armariosrack.es/producto/montaje-y-embalado-armario-rack-42u-453#new_tab_0-tab
http://www.startech.com/mx/Administracion-Servidores/Consolas-KVM-Montaje-en-Rack/Consola-con-pantalla-LCD-19-pulgadas-para-montaje-en-rack-y-conmutador-KVM-multiplataforma-16-puertos~RACKCONS1916
http://www.oracle.com/us/products/networking/infiniband/qdr-gateway-switch/overview/index.html
http://www.amazon.com/Dell-Precision-T7610-Workstation-E5-2620V2/dp/B00XKIVPU8/ref=sr_1_7?s=pc&ie=UTF8&qid=1445185314&sr=1-7&keywords=server&refinements=p_n_feature_four_browse-bin%3A1264445011%2Cp_n_feature_two_browse-bin%3A562240011